ST２５０セッティング

平成２０年

１月　２日　　６６２０km

昨年最後のPJ交換で走行不調。プラグも燻る。

PJ交換。　３７.５　→　３５

３日　　６６３２km

エンブレが効き過ぎ、若干のドン付を感じた為。

PS調整。　　１11/16　→　１5/8

４日　　６６６１km

プラグチェック（６番）。若干燻りぎみ。

PJ交換。　３５　→　３２.５

同時にPVCバルブ取り付け。

エンジン始動。思ったとおり、アイドリングが落ち着かない。アイドルポートからの量が少ない。

PS戻し量　　１5/8　→　１3/4

５日　　　６６７２km

アイドリングの落ち着きに時間が掛かるので調整。

PS戻し量。　１3/4　→　２

その後、出勤中にキリつきなし。

ドンツキも問題なし。

スローポートからのガスの噴出は殆ど無いと考えると、辻褄が合う。

かなりの遠回りをしていたかも？

マサカ、スローポートが詰まっている？

６６７９km

キャブ掃除。スローポートを特に重点で。

PAJ２交換。　１.９　→　１.３

６６８９km

セルでスターター無しの状態でエンジンが掛かってしまう。スローポートの出が良くなったと言うか、良過ぎの感じ。

軽く走ってくる。1/8~1/4のトルクが上がり、パーシャルが使い易くなった。

キリつきも無し。

プラグチェック（６番）。中心は良いが周辺はカブリ気味。

プラグが燻っていて良く判らない。中古だが略新品同様のプラグに交換。

PJ交換。　３２.５　→　３０

エンジン始動、アイドリングが薄い症状。

PS調整。　２　→　２1/4

７日　　　６６９７km

アイドルが濃い感じ。　PS調整。　２1/4　→　２1/8

その後、５０km強走ったが、パイロット系は良い感じ。

ニードルの調整が必要。

６７４９km

５０km程の走りで、若干のキリつきが有る。スロットル1/4当たりも薄さを感じる。

プラグチェック（６番）。中心は真っ白。周辺は焼けているだけで、カーボンや汚れはない。

ニードル調整。

２.５　→　３

８日　　　６７６２km

温度が上がってもアイドリングが上がらない。

PS調整。　２1/8　→　２

プラグチェック（６番）。ニードルを1/2上げただけで、燻りぎみ。ストレート部が細過ぎる。

ニードルをノーマルに戻し、３,５で組む。

結果、アイドルが薄くなった感じ。

PS　２　→　２1/4

１０日　　　６７７８km

８日の帰宅途中、エンジンが温まるとアイドリングがどんどん上がる。アイドルポートが薄いと判断。

PS調整。　２1/4　→　２3/8

朝の、スロットルを若干開けての暖機中、被り気味の症状が出る。スローポートが濃い。

PJを絞る必要性を感じる。

出勤中のアイドリングの落ち着きは良い。

６７８４km

PJ交換。　３０　→　２７.５

この後４０km弱走りながら、PSを調整。

最終的には　２3/4　戻しに成った。

６８２３km

欲をかいて更にPSを戻す。

２3/4　→　２7/8

１１日

軽く一走り（２５km）。

アイドリングはまだ薄い。開け始めも薄さを感じる。

６８４８km

ニードル段数調整。　３.５　→　４

その後、ガス補給で試走。

中低速でトルクが上がり走り易く成った。

キリつき、ドンツキはまだ残っている。

６８６０km

プラグチェック（６番）。

中心は良し。周辺に若干のカーボン。

PS調整。　２7/8　→　２5/8

ニードルはアイドリングにも効いてくる。

中心が６番でも焼けていると言うのはMJが大き過ぎ？（パニクッテいる？）

MJ交換。　１４０　→　１３５

１５日　　　６８７５km

ドンツキを感じ、エンブレも効き過ぎ。

PS調整。　２5/8　→　２1/2

走行、良く成ったがもうチョイ。

６８７８km

PS調整。　２1/2　→　２3/8

かなり良く成った。スローでのドンつきは無し。高回転でのドンつきは感じる。やはりエンリッチャーを外さないと駄目かも。

１６日　　　６８８０km

PAJ２　交換。　　１.３Φ　→　９０

PS絞らないとアイドルが濃い。

２3/8　→　２

１７日　　　６８８６km

PS調整。　２　→　１7/8

その後５０km程走行。以前より良いが、まだアイドルの濃さを感じる。

１８日　　　６９３７km

PS調整　　１7/8　→　１3/4

エンブレは感じが良いが、アイドル不安定。

６９４３km

PS調整　　１3/4　→　１13/16

エンブレとアイドリングを両立させるには、エンリッチャーはNG。

６９４６km

MJ交換。絞ってからの調子が今一。　１３５　→　１４０

１９日　　　６９５３km

MJ交換は成功。スロットル1/4当たりからMJが効いている。

アイドルが今一落ち着かない。PS調整。

113/16より締めこんでも、アイドル回転数が下がらない。アイドルポートもつまり気味かも？

完全掃除の必要性を感じる。

１13/16　→　１7/8

２５日　　　６９５９km

キャブを外し、パイロット系の掃除。特にアイドルポート。

若干のゴミ発見。この量でもアイドルポートを塞ぐには十分。

PAJ１番交換　　　９０　→　　　０

PAJ２番交換　　１２０　→　１４０

エンジン始動。排気音がトルクの有る音に成っている。

試乗。

６９８９km

大垂水で試乗。エンジンフィール今迄で最高。エンブレが素直。ドンつきも許せる範囲。スロットルを大きく開けると薄い感じがする。

プラグチェック（６番）。極普通の焼け。ネジ外周部にカーボン少々。パイロット系が濃いかも？

PS調整。　１7/8　→　１3/4

MJ交換。　１４０　→　１４５

２６日　　　７００５km

PJ交換。　２７.５　→　２５

PS調整。　１3/4　→　２

７０１１km

PS調整。　２　→　２1/4

スロットルを1/4以上開けた時、昨日感じた薄さが取れた。

７０１９km

プラグチェック（６番）。中心まあまあ、外周カーボンが見られる。

PS調整。　２1/4　→　２1/8

プラグはかなり使っていて、焼けの判断が出来ない為、新品に交換。

２８日　　　７０４１km

PS調整。　２1/8　→　２

２９日　　　７０７２km

プラグチェック（６番）。５３km走行。詳しくは写真で。外周部のカーボンは正常範囲。中心電極は一部にグレーの影が有るが略白色。

２月　８日　　　７０７２km

マフラー改造。出口は穴無しで、入り口のみ広げる。

ノーマルよりは良いが、詰まり気味。

その状態で、出口に穴を開ける。

アイドリングが上がった。

７１１８km

更に入り口の隔壁が半分ずれた後に見える隔壁に穴を開ける。

音は大きく成らず、更に好調。減速時、回転を合わせる為のブリッピングに良く付いてくる。

１３日　　　７１２９km

プラグチェック（６番）。周辺が良く焼けていて気持ちが良い。

中心部は一部にグレーの影。焼け過ぎの気配はない。

１５日　　　７２４９km

渋谷、秋葉、浅草と廻ってくる。

行きは８０kmでトルクの薄さを感じたが、帰りは解消。

もっと長距離を乗らないと駄目と実感。

スロットルの開け始めにドンつきを感じたので、PSを調整。

２　→　１3/4

１７日　　　７２７０km

PS調整。　１3/4　→　１7/8

１８日　　　７２９２km

PAJ交換。　　１４０　→　１４７.５　　　１４７.５　は略１.４Φ

PJ交換。　　　２５　→　２７,５

JN　　ストレート部研磨。　1/100細くする。　２.５４　→　２,５３

クリップ位置変更。　　４　→　３

軽く試乗。トルクが上がり中々良い。

７３０４km

プラグチェック（６番）。

ヤハリ燻りぎみ。外周にカーボン。

PJ交換。　２７.５　→　２５

１９日　　　７３２０km

PS調整。１7/8　→　２1/8

２２日　　　７３８８km

プラグが６番でも燻り気味。

走ってもニードル領域が濃い様に感じる。

ニードルクリップ位置調整。

３　→　２1/2

２３日　　　７４３３km

プラグチェック（６番）。燻り気味。

ニードルを絞ってからの走りは好調。

もうチョイ絞ってみる。

２1/2　→　２

エンジン始動。温まらないうちからブリッピングについてくる。あきらかに濃い。

MJ交換。

１３５　→　１２５

これ以後、TMR。

３月１２日　　　７４５０km

TMR取り付け。

MALに62,5を入れ、他は標準セッティング。

試乗。開け始めのドンつき（しゃくり）が若干感じられるので、PSを1/8回転閉める。　１　→　7/8

帰宅　　７４６９km

プラグチェック（６番）結構燻っている。

PJ交換。　　２７.５　→　２５

１８日　　　７５０９km

パイロットジェット交換。　　２５　→　２０

PS戻し量。　7/8　→　１1/2

７５１８km

軽く試乗。スロットル開度1/8迄は良く成ったが、1/4～1/2で薄い。ニードルクリップ位置変更。

試乗。アイドリングが濃く回転が落ちた。

PS調整。１1/4で略落ち着く。

低速トルクが無くなって回転を上げて走っている。ノーマルキャブの状態。

スロットル全開。回転重い。MJ落とすようかも。

７５２９km

PJ交換。　　２０　→　２２，５

PS戻し量　　１

MJ交換。　　１４０　→　１３０

プラグ新品に交換。

チェーン張り調整。

１９日　　７５４２km

PS調整。　１　→　7/8

７５４６km

PAJ交換。　１３０　→　１４０

加速ポンプ1/4～1/2。

２４日　　７５４６km

エンジン始動。掛かり悪い。

スロットルオフでの回転の下がりも遅い。

PSを１3/4まで開けて落ち着くが、スロットルの急開に息をつく。今迄は加速ポンプで出来ていたらしい。

PJ交換。　２２,５　→　２５

エンジン始動。

アイドリングはやや重い。ブリッピングでの息つきは残っている。

PSを絞り、スローポートの量を増やす。

１3/4　→　１

正解。アイドリングは軽くなり、ブリッピングの息つきは治った。

２６日

軽く試乗。

スロットル開け始めのギクシャク感はかなり減った。

スロットルのハイスロの治りは極少。

タコメーターが正常に動いていない。ハイテンションの極性が逆。

７５６３km

ハイテンションを逆にする。

プラグチェック（６番）。走行３５km。至って正常。周辺も中心も良い焼け。

ギャップを１mmに拡大。

エンジン始動。アイドリングが上がった。

スロットルストップスクリューとPS調整。

１　→　7/8

２８日

軽く試乗。アイドリングの回転数が落ち着かない。薄い感じがする。走りながらPSを調整。

最終的に２回転戻しだが、まだ薄い感じは否めない。

スロットルの開け始めのギクシャク感はかなり減った。

７５９３km

２９日　　　７５９３km

昨日の走りを考えると、二次エアーを吸っている可能盛大。

プラグチェック（６番）。やはり若干燻っている。

PS戻し過ぎ。

PSを　２　→　１1/4へ閉める。

キャブの取り付け位置にパッキンとして２mmのソルボセインを挿む。

スロットル1/4弱でのノッキングが気に成るので（点火時期を遅らせて少なくは成ったが、まだチョイ有る。

ジェットニードルをストレートの細い物と交換。クリップ位置はノーマル（３段）に戻す。

以上のセッティング後エンジン始動。

アイドリングがエンジンスタート直後で落ち着いた。ストールしない。

二次エアーはやはり吸っていた模様。

エンジン温度が上がると若干アイドリングが下がるのでPSを１1/4　→

１　戻しにする。略良好。

４月　１日　　　７６０１km

銀行回り程度の試乗。エンジンは９００rpmでもエンストしない。

エンジン停止後、すぐのスタートでアイドリングが上がるのは前の侭。エンジンの癖か、キャブの癖の様。

かなり使い良いエンジンに成って来た。

プラグチェック（６番）。ねじ周辺は良好。中心碍子と中心電極に若干のかぶり、側方電極にカーボン。

MJの大き過ぎを感じる。MJ交換。

１３０　→　１２０

１６日　　　７６１３km

メインジェット交換。　１２０　→　１１０

プラグも焼けチェックの為、新品（６番）に交換。

１７日　　　７６５８km

プラグチェック（６番）。カブリ気味。スロットル全開を何度かしたら、全開不調。薄いと思ったら、まだ濃い模様。

MJ交換。　　１１０　→　１００

PS調整。　　１　→　3/4

２１日　　　７６７６km

MJ交換。　　１００　→　９０

試走。　全開は丸っ切りだめ。逆。

７６７８km

MJ交換。　９０　→　１２０

PJ交換。   ２５　→　２２.５

PS変更。　7/8　→　１1/4

試走。かなり良くなった。スロットルの開け始めのコントロールがし易い。

２３日　　　７８２４km

昨日の都内への走り。

エンジンが焼けるとアイドリングが１５００rpm近くまで上がってしまう。

加速時にノッキング有り。

PS調整。　１1/4　→　１1/2。

ニードルも弄りたいが時間なし。

プラグチェック（６番）。ネジ周辺にカーボン。中心電極はほんの若干の燻り。

２６日　　　７８２４km

PS元に戻す。　１1/2　→　１1/4

先日の走りでスロットル中間の薄さ（ノッキング有り）を感じていたのでニードルをセッティング。

３　→　４

２９日

ガス補充を兼ねて試乗。

開け始めの濃さを感じる。

ノッキングは収まる。

７８３０km

PS１1/4　→　１　へ変更。

走り出す。今度は薄い。

７８３３km

１1/4　→　１1/8　へ変更。

良い感じ。

７８３８km

プラグチェック。

周辺部がカーボンでビッシリ。

最初の濃すぎた所為かも知れないのでプラグ交換。

３０日　　　７８３８km

PJ交換。　　２２.５　→　２０

PS戻し量　　１1/8  →　１1/2

試乗。中々良い。

アイドリングはまだ不安定（前よりは良い）。

PS調整。

１～１1/2の間で調整。

結果、１3/8で落ち着く。

プラグチェック（６番）。周辺にはカーボンなし。中心は若干のかげり。

５月　１日

銀行回りの走行。PSが3/4戻しでまあまあ。変？

７８７８km

走行は良いのだがアイドリングが一定しない。

プラグチェック（６番）。カーボン有り。

パイロット系の詰まりの疑い。

キャブ掃除。

今日弄った結論。

スロットルバルブは、リンクのガタ分閉まる位置が不安定。

証拠にユックリスロットルを戻すとアイドルは下がり難いが、スパッと閉じると、回転も下がる。

パイロット系が濃く、PSが戻せない。結果アイドルポートからの吐出し量は少なく、メイン系でアイドルを維持。結果回転数が不安定。

PAJを１４７.５まで大きくしたがまだ濃い。

PJの小さな物の入荷待ち。

１０日　　　　７８７８km

ジェット入荷。

PJを１５番にしてみると、PSを３回転戻しても足りない状態。

PJ１７.５番で、PS２回転で略落ち着く。

１２日

軽く試乗。アイドリング落ち着かない。

PS、更に1/2戻すと回転が上がる。

店に到着。アイドリングが低いが、其の侭にしておくと、段々上がってくる。

考え方として、走った直後はプラグカブリ気味。アイドリングを続けると焼けて来てアイドリングが上がる。

７８８３km

ニードルのストレート径を標準に戻す。

軽く試乗。アイドリングの落ち着きが断然良くなった。

７８９３km

プラグチェック（６番）。中心電極は良い焼け。

PSを２回転戻しにするとアイドリングが出来ない。

PJを１７.５　→　２２.５へ交換。

PS１3/4でアイドリング落ち着く。

軽く試乗。

アイドリングが試乗中、一回だけ異常に（９８０rpm）下がったが、その後は正常。

エンジンが焼けてくると若干アイドリングが上がる。

７９０６km

プラグチェック（６番）。中心は良い焼け。周辺部には乾いたカーボンが若干。

プラグ、７番でもいけるかも。

１４日　～　１６日

二泊三日の金沢ツーリング。

１４日夜、高山でPJ交換。２２.５　→　２５

１５日からPSを調整しながらのツーリング。１1/4強戻し辺りで落ち着く。

１５日夜。MJ交換。　１２０　→　１２５

１７日　　　　　８８７７km

プラグチェック（６番）。全体にうっすらと黒い。

１８日　　　　　８８７７km

ニードルクリップ位置調整。

４　→　３

１９日

軽く試乗。良い感じだが開けた時に薄い。

８８８８.８km

MJ交換。　　１２５　→　１３０

２２日

ピストン、日光方面へツーリング。

若干のキリつき有り。

だが、今まででは一番の気持ち良さ。

この後の予定。

ニードル、ストレート部を太くし、クリップを一段濃い目に。此れで行けそう。

２３日　　　９２３３km

プラグ、中心電極の消耗がほんの少し見える。

中古で距離の短いものに交換。

２４日　　　９２３３km

ニードル交換。　５２　→　５３　ストレート部を太く（薄い方向）した。

クリップ位置変更。　３　→　４

エンジン始動。軽い暖気後PS調整。

１1/4　→　１1/8　　へ変更。

２８日

軽く試乗。

９２４７km

ノッキングはかなり減ったがまだ若干有り。

スロットル全開はチョット変。濃いのか薄いのか不明。

プラグチェック。ネジ周辺に若干のカーボン。

中心電極のカーボンは減っていた。

走行後、PS調整。

１1/8　→　１。　この方が、アイドリングが僅かに上昇。

PJ交換。　２５　→　２２.５

９２５３km

PS調整。　１　→　２

ノッキングが殆ど出ない。

６月　２日

軽井沢方面にツーリング。

９３５０km

パイロット系が薄い症状なのでPS調整。

戻したつもりが締めてしまった。　２　→　１3/4

３日　　　９６７０km

上記のミスに気付き２回転戻しに再調整。

プラグチェック。

周辺部、カーボンなし、中心電極、薄いグレー。

４日　　　９６７０km

２日の走行で、薄い感じが有ったので、PAJ交換。

１４７.５　→　１３０

エンジン始動。濃い。

PS調整。

２　→　１1/4

６日

走りながらPS調整。１1/2で略安定。

PSをもっと戻したい。

９７６８km

PAJ交換。

１３０　→　１４０

PS調整。

１1/2　→　１3/4

プラグ、新品に交換。

７日　　９７７６km

エンジン始動時にスターター無しで掛かってしまった。アイドルが濃い模様。

PJ調整。　　１3/4　→　１5/8

その後出勤。エンジンの調子よし。

エンジン温まったら、アイドリングが上がってしまい、スロットルストップスクリュウ調整。

スロットル1/2での薄さは相変わらず。

９７８８km

プラグチェック（６番）。中々良い。

９日

朝一の始動。スターター無しで掛かってしまう。

その後のアイドリングもすぐに安定。

出勤中、スロットルをユックリ開けていくと、1/4で薄さを感じる。ニードルストレートか？

９８０６km

PS調整。

１5/8　→　１1/2　へ変更。

１２日　１０４３９km

１０日の高速一周で、1/4が薄く1/2が濃く感じた。

高速燃費も非常に悪い。２７km/ℓ

高速を下りてから、ノッキングが出ない。

JNを標準に戻す。クリップ位置３段。

エンジン始動。スターター無しで掛かってしまう。

PS調整。　１1/2　→　１1/4

１３日　　　１０４５２km

PJ交換。　２２.５　→　２０

エンジン始動。アイドリングが出来ない。

PS調整。　１1/4　→　２

プラグを７番に換える。

軽く試乗。

１０４６６km

エンブレが効き過ぎ（若干だが）、以前より気に成っていたドン付き解消の為

PS調整。

２　→　１3/4

アイドリングが上がった。只薄い上がり方。

１０４７１km

PS調整。　１3/4　→　１7/8

１４日　　　１０４８５km

加速ポンプ。微妙に効かせていたのを完全にOFFにする。

１６日　　　１０５５３km

プラグチェック（７番）。中心電極の陰りが薄くなっている。十分に焼けている？

前日のドラちゃんちへの走り。スロットル中間で薄さを感じる。

ニードルクリップ位置変更。　３　→　５

MJ交換。　　１３０　→　１２０

１０５７１km

プラグチェック（７番）。中心電極に陰り。

JN交換。　９D３－５２　→　９D３－５３

クリップ位置は変えない。

エンジン始動。アイドリングで濃い感じ。

PS調整。　１7/8　→　１3/4

１７日　　　１０５８０km

プラグチェック（７番）。全体にカーボン。

プラグ６番に交換。

PS調整。　１3/4　→　１1/2

走行感はトルクが有り、ギクシャク感も無し。キリ付きも感じられない。良い意味で単気筒らしい中低速のエンジンフィール。

１０５９５km

プラグチェック（６番）

僅かの燻り。クリップ位置を４にしてテーパーを濃い方にしたらどうかな？

上記実行。ニードル交換。9D03-53　→　9E12-53

クリップ位置、４段。

軽く試乗。

試乗中PS調整。　　１1/2　→　１3/8

１０６０４km

プラグチェック。中心が白い。

プラグ交換。６番　→　７番新品。

１８日

マイクロロンの仕上げに、佐久から群馬に抜ける。

途中、PSを弄りながら走行。

１０８５３km   燃費　３５.７km/ℓ

プラグチェック（７番）良い焼けだが、中心碍子に若干の陰り。

走行フィーリングでは薄さを感じる。

MJ交換。　　１２０　→　１２５

プラグ交換。　７　→　６

走り出し良いが、アイドルで濃い感触。

PS調整。　１1/2　→　１3/8

１９日　　１０９６０km

ガソリンをハイオクに切り替える。

店に戻る途中、ノッキング無し。

２３日　　１０９６５km

MJ交換。　１２５　→　１１５

軽く試乗。　スロットル全開を受け付ける。

１０９８０km

PS調整。

１3/8　→　２

１０９８５km

プラグチェック（６番）

周辺にカーボン。中心も若干黒い

PS調整。

２　→　１1/2

２５日　　１０９８５km

ニードル段数調整。　４　→　３

軽く試乗。調子良い。軽く廻り、スロットルに忠実。

全開では薄さを感じる。

１１００１km

MJ交換。　１１５　→　１２０

ニードル交換。　9E12-53　→　9D3-53

クリップ位置。3段。

プラグ新品に交換。6番。

大垂水、津久井方面試乗。

低中速はとても良い。単気筒のパルスとトルクが有って気持ち良い。　　　 1/2以上開けると薄さを感じる。全開もチョット戻した方が加速する。

１１０５５km

プラグチェック（６番）。中々良い焼け。周辺に若干の燃えカス。７番の必要性は感じない。

MJ交換。　１２０　→　１２２.５

帰宅。

付けて直ぐは、とても良くなったが、段々と薄い症状が出て来た。

大垂水で頑張り、燃焼室の中が綺麗に成って来て、薄く感じるのかも？

２８日

出勤途中。薄さを感じる。

１１０８８km

プラグチェック（６番）。周辺にカーボンが一切無い。中心は非常に薄いグレー。前回のチェックよりも周辺のカスが無い。前回は其れまでの濃い時の燃え残りで汚れた模様。

PJが小さい。

PJ交換。

２０　→　２２.５

軽く試乗。ドン付きがなくなり乗り易い。

PS調整。　１1/2　→　１1/4

７月　５日　　　１１１１４km

PJ交換。　２２.５　→　２５

PS調整　　１1/4　→　１

一斗金属まで試乗。

まだ、1/4スロットルで薄さを感じる。

１１１３５km

プラグチェック。

中心碍子にうっすらとカーボン。異常を感じる程ではない。

ニードル交換。

9D3-53　→　9D3-52

クリップ位置は３で変えない。

６日

出勤中、アイドル低い。PJ大きいかも？

１３日　　　１１１５０km

プラグチェック（６番）。

ニードルを換えたのに、かぶっていない。

プラグの黒く成っていた理由に、ストレート部の太さは無罪。

１００km前のプラグの写真と較べると、若干濃い。

PJ交換。　　２５　→　２２.５

２１日　　　１１２０５km

アイドリングと開け始めに濃さを感じる。

PJ交換。　２２.５　→　２０

エンジン始動。PSを弄らないでもアイドリングは安定。

始動時にスターターを全部使うようになった（今までは1/2で済んだ）。

帰宅中。薄さを感じる。

２２日

出勤時PS調整。　１1/4　→　１1/2

その後、用事で走り回る。

エンジンが焼けるとアイドリングが１５００rpm近くまで上がった。

１１２３９km

プラグチェック。意外と黒い。PSを戻しすぎると駄目のよう。

PAJ交換。　　１４０　→　１３５

PS調整。　１1/2　→　１1/4

２３日

出勤やその他で走り回るが、パイロット系を絞ったのは失敗。

１１２７６km

PJを２２.５に戻し、PAJを１４２,５へ交換。

PS　１1/4　→　１1/2

エンジン始動。感じ良し。トルクの有る排気音。ガス漏れ警報装置作動しない。

８月１０日　　　　１１４４５km

プラグチェック（６番）。

中心電極。良い感じ。真っ白ではない。

周辺部にカーボン。

PS調整。　　１1/2　→　１1/4

９月　６日　　　　１１４４５km

エアクリ交換（K&N  RU-0260）

エンジン掛けるが、薄くてアイドリングしない。

PS調整　１1/4　→　１3/8

アイドリング出来る様には成ったが、低い。ストップスクリュウで調整。

高速も含めて試乗。

トルクが出て乗り易い。パーシャルを意識しないで使える。

ドン付きも減った。

１１４７５km

プラグチェック（６番）。

中心部、薄っすらとグレー。ネジ周辺カーボン。

７日　　　　１１４７５km

ニードルクリップ位置調整。

３　→　４

エンジン始動性良し。アイドリングの落ち着きも早い。

ブリッピングで薄さを感じない。

８日

モトモンド迄フォークを受け取りに行く。1/4辺りが薄い。軽くノッキングも有る。PSを開けても変化なし。

１３日　　　　１１５７８km

ニードル変更。　9D3-52　→　9D3-51。

PS調整　１回転戻し。

軽く試乗。エンジンの感じはかなり良い。若干のドン付き。

PSを段々戻し、最終は１1/4。

１４日　　　　１１５９３km

プラグチェック（６番）。全体的に燻り。ストレートを細くしたのは失敗。

ニードルを戻す。

9D3-51　→　9D3-52

クリップ位置変更。　２　→　３

この状態だとスターターを使わないでエンジンが掛かってしまう。

温度が上がってもアイドリングが上がらない。

１１６０５km

PJ交換。

２２.５　→　２０

その後試乗。薄い。

１５日　　　　　１１６１０km

PJを戻す。　２０　→　２２.５

この侭では濃いので、PAJ交換。

１４２.５　→　１４５

エンジン始動。アイドリングが出来ない。

PS調整。　１　→　１3/8

軽く試乗。

試乗中にPS再調整。  １１６１７km

１3/8　→　１3/4

１１６２２km

今日の試乗で1/4～1/2が薄く感じる。

ニードルのクリップ位置を下げ、PS再調整で追い込めそう。

プラグチェック（６番）。

１１５９３km時での、中心電極燻りは無くなっている。周辺にはカーボン。

プラグ新品に交換。

結局我慢できなくてニードルクリップ調整。

３　→　４

PSを締めると、アイドル不調。１3/4の侭。