ST２５０セッティング

平成２０年

１月　２日　　６６２０km

昨年最後のPJ交換で走行不調。プラグも燻る。

PJ交換。　３７.５　→　３５

３日　　６６３２km

エンブレが効き過ぎ、若干のドン付を感じた為。

PS調整。　　１11/16　→　１5/8

４日　　６６６１km

プラグチェック（６番）。若干燻りぎみ。

PJ交換。　３５　→　３２.５

同時にPVCバルブ取り付け。

エンジン始動。思ったとおり、アイドリングが落ち着かない。アイドルポートからの量が少ない。

PS戻し量　　１5/8　→　１3/4

５日　　　６６７２km

アイドリングの落ち着きに時間が掛かるので調整。

PS戻し量。　１3/4　→　２

その後、出勤中にキリつきなし。

ドンツキも問題なし。

スローポートからのガスの噴出は殆ど無いと考えると、辻褄が合う。

かなりの遠回りをしていたかも？

マサカ、スローポートが詰まっている？

６６７９km

キャブ掃除。スローポートを特に重点で。

PAJ２交換。　１.９　→　１.３

６６８９km

セルでスターター無しの状態でエンジンが掛かってしまう。スローポートの出が良くなったと言うか、良過ぎの感じ。

軽く走ってくる。1/8~1/4のトルクが上がり、パーシャルが使い易くなった。

キリつきも無し。

プラグチェック（６番）。中心は良いが周辺はカブリ気味。

プラグが燻っていて良く判らない。中古だが略新品同様のプラグに交換。

PJ交換。　３２.５　→　３０

エンジン始動、アイドリングが薄い症状。

PS調整。　２　→　２1/4

７日　　　６６９７km

アイドルが濃い感じ。　PS調整。　２1/4　→　２1/8

その後、５０km強走ったが、パイロット系は良い感じ。

ニードルの調整が必要。

６７４９km

５０km程の走りで、若干のキリつきが有る。スロットル1/4当たりも薄さを感じる。

プラグチェック（６番）。中心は真っ白。周辺は焼けているだけで、カーボンや汚れはない。

ニードル調整。

２.５　→　３

８日　　　６７６２km

温度が上がってもアイドリングが上がらない。

PS調整。　２1/8　→　２

プラグチェック（６番）。ニードルを1/2上げただけで、燻りぎみ。ストレート部が細過ぎる。

ニードルをノーマルに戻し、３,５で組む。

結果、アイドルが薄くなった感じ。

PS　２　→　２1/4

１０日　　　６７７８km

８日の帰宅途中、エンジンが温まるとアイドリングがどんどん上がる。アイドルポートが薄いと判断。

PS調整。　２1/4　→　２3/8

朝の、スロットルを若干開けての暖機中、被り気味の症状が出る。スローポートが濃い。

PJを絞る必要性を感じる。

出勤中のアイドリングの落ち着きは良い。

６７８４km

PJ交換。　３０　→　２７.５

この後４０km弱走りながら、PSを調整。

最終的には　２3/4　戻しに成った。

６８２３km

欲をかいて更にPSを戻す。

２3/4　→　２7/8

１１日

軽く一走り（２５km）。

アイドリングはまだ薄い。開け始めも薄さを感じる。

６８４８km

ニードル段数調整。　３.５　→　４

その後、ガス補給で試走。

中低速でトルクが上がり走り易く成った。

キリつき、ドンツキはまだ残っている。

６８６０km

プラグチェック（６番）。

中心は良し。周辺に若干のカーボン。

PS調整。　２7/8　→　２5/8

ニードルはアイドリングにも効いてくる。

中心が６番でも焼けていると言うのはMJが大き過ぎ？

MJ交換。　１４０　→　１３５

１５日　　　６８７５km

ドンツキを感じ、エンブレも効き過ぎ。

PS調整。　２5/8　→　２1/2

走行、良く成ったがもうチョイ。

６８７８km

PS調整。　２1/2　→　２3/8

かなり良く成った。スローでのドンつきは無し。高回転でのドンつきは感じる。やはりエンリッチャーを外さないと駄目かも。